## Slide 1: Projektpraktikum Robotik und Automation I
Notes: 1

## Slide 2: Agenda
Werkstück & Prüfaufgaben
Aufbau
Verwendete Software
Unterschied Modell & Aufnahme
Programmablauf
Was wir gelernt haben
Vorführung

## Slide 3: Werkstück & Prüfaufgaben
Maße 8x8cm
4x 5mm Bohrung
2x 7mm Bohrung
Mittler Steg Maß 1mm
Abmessung Werkstück (Toleranz 2mm)
Bohrungen (Toleranz 2mm)
  Existenz
  Durchmesser
  Korrekte Position
Tiefe Kratzer und strukturelle Schäden

## Slide 4: Aufbau
60 x 60 x 60 cm Aufbau
Kamera: UI-1 460SE-C-HQ
  2048 x 1536
Objektiv: Tamron 1:1,6 25mm
2 Lichter mit Diffusor

## Slide 5: Verwendete Software
AutoCAD
Blender
Visual Studio
OpenCV
IDS uEye SDK

## Slide 6: Unterschied Modell & Aufnahme
Perfekte Beleuchtung
  Perfekte Kanten
  Perfekte Genauigkeit

## Slide 7: Programm-Ablauf
Kalibrierung
Lage und Maße
Bohrungen
Schäden

## Slide 8: Programm-Ablauf

## Slide 9: Programm-Ablauf
Kalibrierung
Lage und Maße
Bohrungen
Schäden

## Slide 10: Kalibrierung
Bildvorverarbeitung
  Maskieren der Werkstück-Pixel
    Pixel mit Grauwert >= 70 werden auf 255 (weiß) gesetzt
    Restliche Pixel auf 0 (schwarz)
  Reduktion von Noise
    Morphologische Erosion und Dilitation zur Reduktion von Noise an den Objektkanten
  Kantendektion mit Canny
Ermitteln der Kalibrierungsgröße Pixel-to-Centimeter (PX2CM)
  Annahme: Kontur, die den Flächeninhalt des kleinsten, vollständig umschließenden Rechtecks maximiert ist die Kontur des Kalibrierungswerkstücks
  Seitenlängen des Kalibrierungswerkstücks sind bekannt
  PX2CM = Quotient aus längster Seite und längster bekannter Seitenlänge

## Slide 11: Programm-Ablauf
Kalibrierung
Lage und Maße
Bohrungen
Schäden

## Slide 12: Prüfen der Lage und Abmaße
Bildvorverarbeitung wie bei der Kalibrierung
Überprüfen der Abmaße und Lage
  Annahme: Kontur, die den Flächeninhalt des kleinsten, vollständig umschließenden Rechtecks maximiert ist die Kontur des Werkstücks
  Überprüfe alle Kanten auf vorgeschriebene Länge
  Lage des umschließenden Rechtecks = Lage des Werkstücks

## Slide 13: Programm-Ablauf
Kalibrierung
Lage und Maße
Bohrungen
Schäden

## Slide 14: Bohrungspositionen
Berechnung der Bohrungspositionen anhand Rechteck-Eckpunkten

## Slide 15: Bohrungsdetektion
Anwendung eines Gauß-Filters
  Rauschentfernung

## Slide 16: Bohrungsdetektion
Entfernung von Hintergrund mittels Schwellwert
  Bessere Erkennung von Bohrungen

## Slide 17: Bohrungsdetektion
Maskierung pro erwarteter Bohrungsposition
  Individuelle Schwellwerte für unterschiedliche Beleuchtung

## Slide 18: Bohrungsdetektion
XOR von Schwellwertbild und Maskierung
  Einzelne Detektion von Bohrungen
Hough Transformation zur Kreis-Detektion
XOR

## Slide 19: Bohrungsüberprüfung
Existenz von Bohrung in Nähe der berechneten Bohrungsposition
Zuordnung zu Bohrungsgrößen
Anordnung der erkannten Bohrungsgrößen
Markierung im Fehlerfall

## Slide 20: Programm-Ablauf
Kalibrierung
Lage und Maße
Bohrungen
Schäden

## Slide 21: Prüfen auf Beschädigungen
Maskieren des Werkstücks
Filtern
  Guided Image Filter
Kantendetektion mit Canny
Kanten und Bohrungen entfernen
Cluster finden
Zusätzlich: Überprüfung des Stegs
  Threshold

## Slide 22: Was wir gelernt haben
Simulation und Realität unterscheiden sich stark
  Beleuchtung
  Messgenauigkeit
Gute Beleuchtung ist entscheidend
Wahl der idealen Parameter/Schwellwerte aufwendig
  Unterschiedliche Beleuchtung benötigt andere Werte
Messungenauigkeiten summieren sich auf
  1mm Toleranz schwierig zu erzielen

## Slide 23: Vorführung