## Slide 1: Projektpraktikum Robotik und Automation I
Notes: 1

## Slide 2: Agenda
Werkstück & Prüfaufgaben
Aufbau
Verwendete Software
Unterschied Modell & Aufnahme
Programmablauf
Was wir gelernt haben
Vorführung

## Slide 3: Werkstück & Prüfaufgaben
Werkstück Spezifikation
  Maße 8x8cm
  4x 5mm Bohrung
  2x 7mm Bohrung
  Mittlerer Steg Maß 1mm
Prüfaufgaben
  Abmessung Werkstück (Toleranz 2mm)
  Bohrungen (Toleranz 2mm)
    Existenz
    Durchmesser
    Korrekte Position
  Tiefe Kratzer und strukturelle Schäden
Blendermodell-Bild
Gefertigtes Werkstück-Bild

## Slide 4: Aufbau
60 x 60 x 60 cm Aufbau
Kamera: UI-1 460SE-C-HQ
  2048 x 1536
Objektiv: Tamron 1:1,6 25mm
2 Lichter mit Diffusor
Laboraufbau

## Slide 5: Verwendete Software
AutoCAD
Blender
Visual Studio
OpenCV
IDS uEye SDK

## Slide 6: Software-Einsatz
Blender-Bild
Kamera-Bild des realen Bauteils
AutoCAD-Bild

## Slide 7: Unterschied Modell & Aufnahme
Perfekte Beleuchtung
  Perfekte Kanten
  Perfekte Genauigkeit
Binärbild Blendermodell
Binärbild echtes Werkstück

## Slide 8: Programm-Ablauf
Kalibrierung
Lage und Maße
Bohrungen
Schäden

## Slide 9: Programm-Ablauf
Bild aus dem Betrieb der fertigen Anwendung

## Slide 10: Programm-Ablauf
Kalibrierung
Lage und Maße
Bohrungen
Schäden

## Slide 11: Bildvorverarbeitung
Bildvorverarbeitung
  Maskieren der Werkstück-Pixel
    Pixel mit Grauwert >= 70 werden auf 255 (weiß) gesetzt
    Restliche Pixel auf 0 (schwarz)
  Reduktion von Rauschen
    Morphologische Erosion und Dilitation zur Reduktion von Rauschen an den Objektkanten
  Kantendektion mit Canny
Original Bild
Threshold Bild
Erosion + Dilitation Bild

## Slide 12: Kalibrierung
Bildvorverarbeitung
Ermitteln der Kalibrierungsgröße Pixel-to-Centimeter (PX2CM)
  Annahme: Kontur, die den Flächeninhalt des kleinsten, vollständig umschließenden Rechtecks maximiert ist die Kontur des Kalibrierungswerkstücks
  Seitenlängen des Kalibrierungswerkstücks sind bekannt
  PX2CM = Quotient aus längster Seite und längster bekannter Seitenlänge

## Slide 13: Programm-Ablauf
Kalibrierung
Lage und Maße
Bohrungen
Schäden

## Slide 14: Prüfen der Lage und Abmaße
Bildvorverarbeitung
Überprüfen der Abmaße und Lage
  Annahme: Kontur, die den Flächeninhalt des kleinsten, vollständig umschließenden Rechtecks maximiert ist die Kontur des Werkstücks
  Überprüfe alle Kanten auf vorgeschriebene Länge
  Lage des umschließenden Rechtecks = Lage des Werkstücks
Erkanntes Quad eingezeichnet im Original Bild

## Slide 15: Programm-Ablauf
Kalibrierung
Lage und Maße
Bohrungen
Schäden

## Slide 16: Bohrungspositionen
Berechnung der Bohrungspositionen anhand Rechteck-Eckpunkten
Kamera-Bild
Berechnete Bohrungspositionen

## Slide 17: Bohrungsdetektion
Anwendung eines Gauß-Filters
  Rauschentfernung
Unbearbeitetes Kamera-Bild
Gauß-Filter angewendetes Kamera-Bild

## Slide 18: Bohrungsdetektion
Entfernung von Hintergrund mittels Schwellwert
  Bessere Erkennung von Bohrungen
Schwellwert-Bild

## Slide 19: Bohrungsdetektion
Maskierung pro erwarteter Bohrungsposition
  Individuelle Schwellwerte für unterschiedliche Beleuchtung
Kamera-Bild
Schlechte Beleuchtung
Perfektes Beleuchtung

## Slide 20: Bohrungsdetektion
XOR von Schwellwertbild und Maskierung
  Einzelne Detektion von Bohrungen
Hough Transformation zur Kreis-Detektion
XOR
Schwellwert-Bild
Maske
XOR-Ergebnis

## Slide 21: Bohrungsüberprüfung
Existenz von Bohrung in Nähe der berechneten Bohrungsposition
Zuordnung zu Bohrungsgrößen
Anordnung der erkannten Bohrungsgrößen
Markierung im Fehlerfall
Ergebnis-Bild ohne Fehler
Ergebnis-Bild mit fehlendem Loch

## Slide 22: Bohrungsüberprüfung
Existenz von Bohrung in Nähe der berechneten Bohrungsposition
Zuordnung zu Bohrungsgrößen
Anordnung der erkannten Bohrungsgrößen
Markierung im Fehlerfall
Ergebnis-Bild ohne Fehler
mit korrekter Anordnung
Ergebnis-Bild mit fehlendem Loch

## Slide 23: Programm-Ablauf
Kalibrierung
Lage und Maße
Bohrungen
Schäden

## Slide 24: Prüfen auf Beschädigungen
Maskieren des Werkstücks
Filtern
  Guided Image Filter
Kantendetektion mit Canny
Kanten und Bohrungen entfernen
Cluster finden
Zusätzlich: Überprüfung des Stegs
  Threshold

## Slide 25: Was wir gelernt haben
Simulation und Realität unterscheiden sich stark
  Beleuchtung
  Messgenauigkeit
Gute Beleuchtung ist entscheidend
Wahl der idealen Parameter/Schwellwerte aufwendig
  Unterschiedliche Beleuchtung benötigt andere Werte
Messungenauigkeiten summieren sich auf
  1mm Toleranz schwierig zu erzielen

## Slide 26: Live-Vorführung
Fragen zum Vortrag?
Ansonsten: