## Slide 1: Projektpraktikum Robotik und Automation I
Notes: 1

## Slide 2: Agenda
Werkstück & Prüfaufgaben
Aufbau
Verwendete Software
Unterschied Modell & Aufnahme
Vorgehensweise
Vorführung

## Slide 3: Werkstück & Prüfaufgaben
Maße 8x8cm
4x 5mm Bohrung
2x 7mm Bohrung
Mittler Steg Maß 1mm
Abmessung Werkstück (Toleranz 2mm)
Bohrungen (Toleranz 2mm)
  Existenz
  Durchmesser
  Korrekte Position
Tiefe Kratzer und strukturelle Schäden

## Slide 4: Aufbau
60 x 60 x 60 cm Aufbau
Kamera: UI-1 460SE-C-HQ
  2048 x 1536
Objektiv: Tamron 1:1,6 25mm
2 Lichter mit Diffusor

## Slide 5: Verwendete Software
AutoCAD
Blender
Visual Studio
OpenCV
IDS uEye SDK

## Slide 6: Unterschied Modell & Aufnahme
Perfekte Beleuchtung
  Perfekte Kanten
  Perfekte Genauigkeit

## Slide 7: Vorgehensweise

## Slide 8: Programm-Ablauf
Kalibrierung
Lage und Maße
Bohrungen
Schäden

## Slide 9: Programm-Ablauf
Kalibrierung
Lage und Maße
Bohrungen
Schäden

## Slide 10: Kalibrierung
aaaa

## Slide 11: Programm-Ablauf
Kalibrierung
Lage und Maße
Bohrungen
Schäden

## Slide 12: Prüfen der Lage und Abmaße
Bildvorverarbeitung
  Entfernen der spekularen Kante
    Pixel mit Grauwert > 200 werden auf 0 gesetzt
  Maskieren der Werkstück pixel
    Pixel mit Grauwert >= 70 werden auf 255 (weiß) gesetzt
  Reduktion von Noise
    Morphologische Erosion und Dilitation
  Kantendektion mit Canny
Überprüfen der Abmaße und finden der Lage
  Annahme: Kontur, die den Flächeninhalt des kleinsten, vollständig umschließenden Rechtecks maximiert ist die Kontur des Werkstücks
  Überprüfe die Länge jeder Kante des umschließenden Rechtecks

## Slide 13: Programm-Ablauf
Kalibrierung
Lage und Maße
Bohrungen
Schäden

## Slide 14: Bohrungspositionen
Berechnung der Bohrungspositionen anhand Rechteck-Eckpunkten

## Slide 15: Bohrungsdetektion
Anwendung eines Gauß-Filters
  Rauschentfernung

## Slide 16: Bohrungsdetektion
Entfernung von Hintergrund mittels Schwellwert
  Bessere Erkennung von Bohrungen

## Slide 17: Bohrungsdetektion
Maskierung pro erwarteter Bohrungsposition
  Individuelle Schwellwerte für unterschiedliche Beleuchtung

## Slide 18: Bohrungsdetektion
XOR von Schwellwertbild und Maskierung
  Einzelne Detektion von Bohrungen
Hough Transformation zur Kreis-Detektion
XOR

## Slide 19: Bohrungsüberprüfung
Existenz von Bohrung in Nähe der berechneten Bohrungsposition
Zuordnung zu Bohrungsgrößen
Anordnung der erkannten Bohrungsgrößen
Markierung im Fehlerfall

## Slide 20: Programm-Ablauf
Kalibrierung
Lage und Maße
Bohrungen
Schäden

## Slide 21: Prüfen auf Beschädigungen
Maskieren des Werkstücks
Filtern
  Guided Image Filter
Kantendetektion mit Canny
Kanten und Bohrungen entfernen
Cluster finden
Zusätzlich: Überprüfung des Stegs
  Threshold

## Slide 22: Vorführung